## Slide 1: Soutěž Dopravní návrh
Projekt Spořilov a okolí

## Slide 2: Proč Spořilov?
Na Spořilově sice nebydlím, ale dost často tuto část města navštěvuji a jezdím tudy
Nelíbí se mi vidět prázdné vozy na linkách 118, 170 či 293 na jedné straně a přetékající linku 135 na straně druhé
Zdá se mi, že se dá ušetřit a zlepšit dopravu zároveň, čehož se snažím tímto projektem dosáhnout

## Slide 3: Oblastní celky
Spořilov jsem si kvůli rozdílnému počtu obyvatel a jejich požadavkům v různých částech rozdělil do několika oblastí:
1) oblast Choceradská
2) oblast Hlavní
3) oblast Měchenická
4) oblast Starý Spořilov
5) oblast Severozápadní

## Slide 4: Oblast Choceradská
Oblast domů podél ulice Choceradská a v jejím nejbližším okolí a gymnázia
Dosud bez obsluhy, docházková vzdálenost i více než 600 m
Nově obslouženo linkou 293
Dvě nové zastávky(Malovická obousměrně, Choceradská směr Roztyly)
Sice se budou muset zrušit 3-4 parkovací místa, ale využití zastávky Malovická směr Sídliště Spořilov bude jistě vyšší, než počet lidí jezdících zde zaparkovanými automobily

## Slide 5: Oblast Choceradská
Nové zastávky:
Malovická:
- směr Sídliště Spořilov: v ulici Choceradská na konci parkovacího zálivu, asi 5m za křižovatkou s ulicí Malovická
- směr Roztyly: v ulici Choceradská na úrovni parkoviště, asi 40m před křižovatkou s ulicí Malovická, před místem pro přecházení
Choceradská:
- směr Roztyly: v ulici Choceradská u ostrůvku na úrovni parkoviště, asi 45m před křižovatkou s ulicí Senohrabská

## Slide 6: Oblast Hlavní
Oblast mezi Penny Marketem a Albertem podél ulice Hlavní
Dosud mnoho nevyužitých spojů linek 118 a 293, velmi malý obrat cestujících na lince 135
Stížnosti sdružení SOS Spořilov na přílišný počet spojů v oblasti
Řešené v červnu 2013 tou nejméně vhodnou variantou - zkrácením linky 138, byly zpřetrhány přestupní vazby na jihoměstské metrobusy 135, 136, 213, popř. i 170
Aktuální návaznost linky 138 na tyto linky je nulová

## Slide 7: Oblast Hlavní
Nově větší směrová nabídka, např. Chodovská, Slavia, Braník či Barrandov
Silnější vazba na metro Budějovická
Více spojů do centra města
Vhodnost využití prokladů a návazností alespoň u části linek, návaznosti jsou v současnosti dost tristní

## Slide 8: Oblast Měchenická
Oblast ulice Na Chodovci a nejbližšího okolí
Doposud midibusová linka 293 v dlouhém intervalu 15-30 minut
Nově linka 170 s atraktivním intervalem ve špičkách 7-10 minut, 15 minut v sedle a o víkendech, 20 minut večer
Nově dostupné lokality(Braník, Barrandov)

## Slide 9: Oblast Starý Spořilov
Oblast kolem ulice Hlavní od zastávky Lešanská po nájezd na ulici 5.května a Jižní Spojku
Doposud linka 293
Nově atraktivní linka 170 na metro Budějovická
Mnoho lidí dochází kvůli špatnému spojení autobusovou linkou 293 až na metro Roztyly, což je i více jak 1200m
Vést sem linku 170 se může zdát neefektivní, ale nemělo by tomu tak být
Když zde bývala linka 118, tak si mnoho cestujících z této oblasti našla

## Slide 10: Oblast Severozápadní
Oblast kolem ulic Severní I, Severovýchodní I a Severozápadní I
Dosud metrobusy 118 a 170, obrat však dost mizerný, protože spojení je předimenzované
Dle návrhu zůstává linka 118, tu však doplňuje linka 138 ze Skalky ke krčské nemocnici
Spojení tak bude na Starém Spořilově(oblast ohraničená ulicemi 5.května, Spořilovská a Jižní Spojkou) lépe rozloženo mezi jeho části

## Slide 11: Shrnutí
Spojení nebude v žádné oblasti zhoršeno, přičemž se ušetří přes 10,5 milionu korun, což není úplně zanedbatelná částka
Zlepšením rozhodně je zjednodušení linkového vedení linky 293, která dosud měla mnoho závleků a její provoz byl i přes mizerný interval velmi drahý

## Slide 12: Shrnutí
Výhodným krokem by jistě bylo zaintegrování linek BB1 a BB2 do PID(pod čísly 211 a 212), protože 80% cestujících má dle mého průzkumu jízdní doklad PID
Doposud o této možnosti přepravy ví málokdo a linky nejsou příliš vytíženy, přitom se tímto krokem dá vyřešit problém se zastávkou Brumlovka

## Slide 13: Shrnutí
Za zkvalitnění můžeme počítat i přímé spojení Skalky s Kačerovem a Nemocnicí Krč linkou 138 s vloženými spoji z/do Záběhlic, která bude proložena novou linkou 145 v trase Skalka - Sídliště Spořilov
Linka 145 bude zajíždět ze Skalky k TESCU na zastávku Michelangelova výměnou za zkrácení vložených spojů na lince 138 na Skalku
Dále je v návrhu prohození linek 170 a 293 v oblasti zastávek Mokrá a Brodského kvůli současné kapacitní rezervě na lince 170 a naopak zatraktivnění linky 293